KOLOKVIJ

# OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

(OBRADA ODVAJANJEM ČESTICA)

DVORANA II

7.06.2013. u

9,15 sati prezimena A-K

10,00 sati prezimena L-Ž

DONIJETI samo JEDAN A3 PAPIR

PITANJA ZA DRUGI KOLOKVIJ

OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM I OBRADA ODVAJANJEM

Obrada odvajanjem čestica

- Uz skicu objasnite deformacije u zoni obrade i proces stvaranja odvojenih čestica.

2.	Koji su uvjeti za ortogonalno rezanje? Uz skicu objasnite hodogram brzina u zoni rezanja.

3.	Uz skicu objasnite i izvedite koeficijente deformacije odvojene čestice.

4.	Uz skicu objasnite tri osnovna oblika odvojenih čestica, te uvjete njihovog  nastanka.

5.	Uz skicu objasnite sile kod ortogonalnog rezanja.

6.	Uz skicu objasnite sile kod tokarenja. Kako se računaju sile prema Kienzlu?

7.	Objasnite razdiobu snage na alatnom stroju. Objasnite izraz za snagu rezanja.

8.	Uz skicu objasnite toplinske pojave i toplinski bilans procesa obrade odvajanjem.

9.	Što je to SHIP i koje su mu tehnološke funkcije, a koji su efekti.

10.	Objasnite zašto i kako se računa srednja glavna sila rezanja kod glodanja, te zašto je poželjno više od jednog zuba u zahvatu s obradkom.

11.	Objasnite procese (mehanizme) trošenja reznog dijela alata i uvjete nastanka (graf ukupno trošenje-temperatura).

12.	Uz skicu reznog dijela tokarskog noža objasnite oblike i parametre trošenja  reznog dijela alata. Kada se može očekivati pojava kratera?

13.	Uz skicu objasnite tipsku krivulju trošenja I postojanost reznog alata. Prikažite I na grafu objasnite kakav je utjecaj brzine rezanja?

14.	Uz skicu objasnite Taylorov izraz i dijagrame. Kako se definira CT?

15.	Navedite i skicirajte podjelu brušenja prema elementarnim površinama.

16.	Uz skicu objasnite osnovne elemente rezne površine brusa i čemu služe. Navedite vrste brusnih sredstava (materijale brusnih zrna).

17.	Objasnite svrhu, cilj i alate (načine) za obradu rezne površine brusa. Nacrtajte jedan primjer.

18.	Uz skicu objasnite izraz za ekvivalentnu debljinu brušenja (he). Koji je uvjet za ispravno brušenje i koje se pogreške brušenja mogu pojaviti.

19.	Skicom i tekstom objasnite superfiniš (gibanja, karakteristike i primjena postupka, alat, SHIP).

20.	Skicom i tekstom objasnite honanje (gibanja, karakteristike i primjena postupka, alat, SHIP).

21.	Skicom i tekstom objasniti princip rada ECM postupka obrade. Navesti najvažnije karakteristike, te najčešću primjenu ove obrade.

22.	Skicom i tekstom objasniti princip rada EDM postupka obrade žigom. Navesti najvažnije karakteristike, te najčešću primjenu ove obrade.